## Slide 1: 9/26にやること
宗宮

## Slide 2
IFI chamberの中を見てベントホールのついていないボルトが 使用されていれば交換します
  2015年にインストールした際はベントホールつきのボルト を使用したはずですが、全部確認します
  鍋屋の穴付M6六角ボルトを3種類持っていきます(L=20,25,30が各10個)
スローシャッターの動作テストをします
  シャッターは午前着で神岡事務に届く予定です
  ドライバはすでに神岡に届いています
  パネルと脚はもう神岡に届いています→要検収
  ケーブルは宗宮が持っていきます
  M2の真空対応ネジも宗宮がもっていきます(10個)
  M2のナットは超音波洗浄したものを宗宮が10個もっていきます
  M2のスクリュードライバーが必要です→ありますか？
  ピンとかしめ機は宗宮がもっていきます(ピンはオスメス各10個)
  クリーンブース内・チェンバ外で動作確認をします
スローシャッターのインストールをします
  電極フランジをはずして、Dsubケーブルをさします
  新しいガスケットに交換してフランジをしめます
  結線する前にIMM内にパネルを入れます(IFI側から)
  +Y側の空いているスペースに置きます→外から見える場所が○
  チェンバ内でDsubケーブルとシャッタケーブルをつなぎます
  絶縁チューブは宗宮がもっていきます→ヒートガンは使いません
PSL室にIFIで使い残したパーツがあるはずなので確認します →出射光学系で使う可能性があるため