Interface Control Document

of the LCGT Project

作成のための資料

| Subgroup Name | Cryocooler System |
| --- | --- |
| Subgroup Leader Subleader | Toshikazu Suzuki High Energy Accelerator Research Organization Tomiyoshi Haruyama High Energy Accelerator Research Organization |

| Doc version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2009-05-24 | Kick-off draft |

APPROVAL AUTHORITIES

略語集 / Acronyms and Abbrebiations

| PTC | Pulse Tube Crycooler |
| --- | --- |
| VRS | Vibration Reduction Stage |

1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of Cryocooler System

LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するためのハードウェア、ソフトウェア。

| No. | 機能 / Function | ハードウェア・ソフトウェア / Hardware, software |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cooling Unit | Pulse Tube Cryocooler with remote valve unit. |
| 2 | Anchoring Structure for Cold Head | Rigid frame for PTC cold head and vacuum chamber with bellows connection. |
| 3 | Low vibration cold stage | VRS consist of rigid support and flexible heat link to PTC cold stage |
| 4 | Anchoring Structure for valve unit | Rigid support for valve unit and rigid piping to the PTC cold head. |
| 5 | Pressure supply unit | Helium gas compressor with low acoustic noise. Flexible pipe connection to the valve unit. |
| 6 | Heat path to Cryostat | Heat conductor, thermal insulator and mechanical support. Flexible connectur for heat conductor. |
| 7 | Floor for mechanical anchoring | Stable and rigid ground. |
| 8 |  |  |

2. 要求仕様 / Required specifications for Cryocooler System

１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。

| No. | 機能 / Function | Described section (**) | Related sub-systems | 変更有り modified | 変更の可能性有り to be modified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cooling Unit | 11.2.1 |  |  |  |
| 2 | Anchoring Structure for Cold Head | 11.2.2 |  |  |  |
| 3 | Low vibration cold stage | 11.2.2 |  |  |  |
| 4 | Anchoring Structure for valve unit | 11.2.2 |  |  |  |
| 5 | Pressure supply unit |  |  |  |  |
| 6 | Heat path to Cryostat | 11.1、11.2.3、10.2 |  |  |  |
| 7 | Floor for mechanical anchoring | 11.2.2、19.3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

** Section in LCGT Design Document , Version 2

3. インターフェース / Interface of the Cryocooler System

各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。

|  | 事項 / Item | 関連サブシステム / Related sub-system | 要求値 / Value | 合意済 / Confirmed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cooling power at Cryostat connection | Cryostat, Suspension design |  |  |
|  | Vibration at Cryostat connection | Cryostat, Suspension design |  |  |
|  | Cooling water. Available flow rate, temperature. | Construction, Facilities |  |  |
|  | Power consumption of compressor | Construction, Facilities |  |  |
|  | Tolerance of vibration and acoustic noise environment. | Vibration isolator, other equipments |  |  |
|  | Location of cryostat. Configuration of cryocooler systems. | Optics, Construction, Facilities |  |  |
|  | Working space around cryostat. | Construction, Facilities |  |  |
|  | Installation schedule |  |  |  |
|  | Budget allocation |  |  |  |
|  | Man power allocation |  |  |  |

↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。

0. サブシステムの現状 / Current status of the Cryocooler System

a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？		確定 / 未定

* 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

b) Alternative design は残っていますか？		残っている / いない

* Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連sub-group。

関連 sub-group:

c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 sub-group。