## Slide 1: Current status
ICRR D3 K. Tanaka
IOO meeting
2022.10. 09

## Slide 2: Topic
Sapphire Drumhead-mode Excitation
  Installation of the adaptor for summing beacon signal

## Slide 3: Topic
Preparation for experiments
  Sapphire Drumhead-mode Excitation
  OMC REFL optical layout for Beacon WFS

## Slide 4: To do list
ビーコン送信テスト → klog22275
光ファイバ敷設 -> 吉村さんらに外注済み
  OMCラックー計算機室
  Xend2F前室ーETMラック
24 kHz信号サミングケーブル作成 -> 霜出さんに外注済み
光電気変換器ノイズ測定
サミングケーブルインストール (木曜)
ETM伝達関数再測定 (木曜)
FPMI再ロック (金曜朝)
弾性モード測定 (金曜夕方)
klog22485
klog22498

## Slide 5: サミングケーブルの作成
ケーブル作成は霜出さんに外注済み→完成
AIからETMハイパワーコイルドライバのケーブルとハイパワーコイルドライバのインプットポートの間に挟む
アダプタにインピーダンスマッチングのための抵抗が入っているため，コイルドライバに入力されるDAC出力が下がるので，後で，デジタルシステム上でコイルへの出力を上げてやる必要がある。

## Slide 6: サミングケーブルの配線
LOから2台のSR560へ並列に接続
  このとき，インピーダンスマッチングのために，並列接続の先に50Ωの抵抗を接続
片側のSR560のゲインを”INV”に設定
2台のSR560の筐体同士をワニ口かなにかでつないでGNDを共通化する
配線後，開いてるoutputポートにテスタをつなぎ，マイナスドライバを使って，余計なDCオフセットを0にする。

## Slide 7: インストール

## Slide 8: ETMX アクチュエータゲインの調整
アダプタにインピーダンスマッチングのための抵抗が入っているため，コイルドライバに入力されるDAC出力が下がる。
コイルへの入力を合わせるために，DAC出力のゲインを大きくする。
各コイルからオプレブまでの伝達関数を測定し，ゲインをあわせた。
赤:アダプタあり，調整後
茶:アダプタなし
黒アダプタあり，調整前
~3 dB

## Slide 9: 全コイルに適用
ETMX COILOUTF のFM10に2.7dBのゲインフィルターを作成

## Slide 10: アダプタを入れた状態で， FPMIがロックできることを確認

## Slide 11: ドラムヘッドモードの測定 (今日の夕方)
ファンジェネから光ファイバを通して，ETMを励起
  励起信号は，24kHz付近の正弦波？その付近でスイープさせる？または，バンドパスを通したホワイトノイズ？
ETMの弾性モードをASのRFPDの信号を17MHzで復調したものをスペアナをつかって測定する。
  弾性モードの周波数でピークがたつはず。
さらにロックインアンプで24kHzの信号を復調して，振幅と位相の測定
ビーム位置を変更して，同様の測定？

## Slide 12: To do list
ビーコン送信テスト → klog22275
光ファイバ敷設 -> 吉村さんらに外注済み
  OMCラックー計算機室
  Xend2F前室ーETMラック
24 kHz信号サミングケーブル作成 -> 霜出さんに外注済み
光電気変換器ノイズ測定
サミングケーブルインストール (木曜)
ETM伝達関数再測定 (木曜)
FPMI再ロック (金曜朝)
弾性モード測定 (金曜夕方)
klog22485
klog22498

## Slide 13: 64kHz デジタルシステム
モデルが稼働
[A/I] 64 kHzモデルからのビーコン出力をサミングするためのケーブル作成(霜出さんに依頼済み)
[A/I] 64kHzのモデルから，実際に24kHzの信号が送れるかの確認
[A/I] 64kHzのモデルで，24kHzが受け取れる，復調できることの確認
[A/I] AI/AAのローパスフィルターのカットオフを24kHzの信号が通るフィルターに改造

## Slide 14: Topic
Preparation for experiments
  Sapphire Drumhead-mode Excitation
  OMC REFL optical layout for Beacon WFS

## Slide 15: Select lens to make a gouy phase telescope
distance from OMC waist [m]
Beam radius [um]
f = 300 mm
f = -150 mm

## Slide 16
We have put both QPD apart from enough gouy phase.
QPD 1
QPD 2

## Slide 17: Actual optical layout plan
OMC chamber
additional optics for beacon WFS
list
RFQPD ×2
1 inch mirror ×4
1 inch mirror holder attached PZT actuator ×2
1 inch mirror holder attached Picomotor actuator ×2
A convex lens (f = -150 mm)
A lens holder
I already prepared and purchased them.

## Slide 18: Summary
I prepared for the experiment for my PhD. thesis
  Sapphire Drumhead mode excitation test
    Preparation done almostly except for DGS model.
    [Plan] From Tommorow, Toyama Univ. students and I try to excite ETMX in drumhead mode and detect it.
  OMC REFL beacon WFS
    The necessality stuff is already prepared.
    [Plan] install the gouy phase telescope
    [Plan] OMC lock after OMC chamber evacuation (early November....)
    [Plan] implement OMC ASC and evaluate it (middle November)
  writing Ph.D thesis as many as possible (On going)

## Slide 19: 光電気変換器本体のノイズ測定
信号を入れていないときの光電気変換器のノイズがDACのノイズレベルと比べて小さいかどうか
  常時接続するには，信号を入れていないときのノイズレベルがほしい
  小さいならば，特に気にしなくてOK
  もし大きければ，アッテネーターかなにかを加えてノイズを抑える必要がある
測定方法
  光電気変換器にスペアナを直接つないで，ノイズレベルを見る。
    なにもつないでいないとき
    光ファイバだけつないだとき
    ファンジェネもつないで信号を送っていないとき

## Slide 20: 用意するもの
スペアナ
  Moku?
ロックインアンプ
スペアナとロックインアンプにつなぐBNCケーブル何本か
データロガー
SR560 2台
光電気変換とSR560につなぐBNCケーブル

## Slide 21: メモ