## Slide 1
K.Somiya
OMC simulation
OTL seminar
Jun. 2016
東工大
宗宮健太郎

## Slide 2: OMCとは
Before
After
Photo-detector
IFO
Output
Mode-cleaner
東工大が担当している
真空槽(OMM, OMC)は設置済み
レイアウトも決定済み
予算カットの危機

## Slide 3: 光学系の設計
RMS 0.5nmという条件で
乱数で作成したミラーマップ
(24通りの結果を平均)
実測値のBSマップ
(表裏4つのマップ)
テストマスには
45±4ppmのロスを導入
曲率誤差1%を導入
DC readout によるショットノイズ悪化
を5%以内に抑えることを目標に設計
⇒ F=780, L=75cm, h=55.4度を選択

## Slide 4: 光学系の設計
シミュレーションソフトFINESSE
による計算結果(10次まで)
24通り中、6番目に悪い組合せで計算
重力波信号を最大透過するようOMMTの
距離をチューニング
重力波信号を最大透過するようOMCの
初期アライメントをチューニング
ジャンク光をOMCのガウスモードで展開
DC readout位相が最適になる腕のoffset
を選択
RFによるショットノイズの悪化は2%程度
OMC内の光学ロスは2%程度
高次モードによるショットノイズは1%以下

## Slide 5: シミュレーションソフト
l i1 83.74 0 nL #I0=780W
const fmod 16.880962M #f1
gauss* input i1 nL -7.50 57.75
mod eo1 $fmod 0.0 2 pm 0 nL npr
m prm 0.90 0.10 -0.0018 npr nf0
s Lp1 14.7615 nf0 nf1
bs PR2 1 0 0 0 nf1 nf2 dump dump # not tilted
s Lp2 11.0661 nf2 nf3
bs PR3 1 0 0 0 nf3 nf4 dump dump # not tilted
s Lp3 15.7638 nf4 n1
...
fsig sigLm1 ETMx 10 0
fsig sigLm2 ETMy 10 180
pdS1 GW 10 max nPD
xaxis sigLm1 f log 1 10000 10
put GW f1 $x1
yaxis log abs
pause
光学系の
セットアップ
信号SBを生成
周波数を掃引

## Slide 6: これまでにやったこと＆これからやること
ミラーマップを入れて出力光のモードを計算
そこからOMCのGouy位相を最適化
⇒ 現状はFlat-Curved共振器を使っている
最終的にはCurved-Curvedにする予定
ミラーマップなしでセンタリング要求値を計算
ミラーマップを入れてセンタリング要求値を計算
制御雑音を計算してセンタリングのDCの精度を求める
散乱光を計算
OMCとOFIの懸架系の設計

## Slide 7: センタリング要求値の計算
Tilt
Miscentering
ST0
ST1
ST2
FINESSEは反射時に左右の位相差
をつけることで鏡の回転を導入する
Bowtie共振器を全体的に回転する
ような操作はできないので、OMC
前のステアリングミラーを用いる
(各STMの間隔は1mに設定)
ST0 | ST1 | ST2 | 結果
CWに1urad | CCWに1urad | CCWに1urad | Centerで入射がCCWに1urad tilt
操作なし | CWに1urad | CWに1urad | 1um miscenterに直入射
※複数の鏡を回転できるが、周波数掃引するときは回転量を揃えなければいけない

## Slide 8: センタリング要求値の計算
fsig sigLm1 ETMx 10 0
fsig sigLm2 ETMy 10 180
pd2 GW 0 0 10 max nPD
xaxis sigLm1 f log 1 100 100
put GW f2 $x1
yaxis log abs
fsig sig1 st1 xbeta 10 0
fsig sig2 st2 xbeta 10 0
pd2 GW 0 0 10 max nPD
xaxis sig1 f log 1 10 2
put GW f2 $x1
yaxis log abs
DARM[m]から
AS PD[W]の伝達関数A[W/m]
Miscentering[m]から
AS PD[W]の伝達関数B[W/m]
OMCの揺れ[m/rtHz] x B[W/m] < KAGRA感度[m/rtHz] x A[W/m]
を満たせばよい

## Slide 9: 計算結果 in 2015
DCのミスセンタリングが1umだとして、20Hzで5ケタ以上防振する
板バネが必要という結果となった。
これに合わせて懸架系の開発を進めていたのだが、間違いが発覚！

## Slide 10: 再計算の結果
2015の計算では伝達関数Bの単位が[W/m]でなく[W/rad]だった！
これを直し、さらに細かいミスも直したところかなり楽になった。
しかし、今朝、ミラーマップを入れてみると値がかなり変わった！

## Slide 11: センタリング要求値の計算
～ ミラーマップありの場合 ～
 | f=1Hz | setup for |  | 
 |  | no map, no detune | maxtem5 | maxtem10
order | maxtem3 | 0.0422335 | 0.00530532 | 120.286917
 | maxtem4 | 0.0400468 | 0.75926746 | 153.427795
 | maxtem5 | 0.0400478 | 0.707523 | 168.043214
 | maxtem6 | 0.0400673 | 1.19553644 | 175.184693
 | maxtem7 | 0.0400672 | 2.26724949 | 174.154001
 | maxtem8 | 0.0400673 |  | 175.616484
 | maxtem9 | 0.0400673 |  | 176.252465
 | maxtem10 | 0.0400673 |  | 184.534851
 |  |  |  | (W/rad)
ミラーマップを入れて10次まで計算すると影響が4000倍になった。

## Slide 12: 再再計算の結果
けっこう厳しくなった。
制御の精度が10nmまで行けばスタックだけで大丈夫ということに。

## Slide 13: 制御の計算
OMC雑音 ＝ センタリング精度 × 地面振動
センタリング精度は
QPDのセンシング雑音
他自由度からのカップリング
制御しきれない地面振動
と
信号 (縮退を解いたもの)
の比で決まる
これらもFINESSEで計算可能
BS2
BS1

## Slide 14: 4/19のゼミの前に起きた現象
鏡で角度をつけてビームを
QPDに入射するだけの単純な系
角度信号は0付近の傾きで決まる
伝達関数を計算して求めると、
QPD上のビーム径がある値の
ときに信号が激減したのだ！
しかもピークの場所はmaxtem
に依存していた！
⇒ なぜだろう？？
青：伝達関数のDC値 赤：誤差信号の傾き

## Slide 15: 4/19のゼミの前に起きた現象
鏡で角度をつけてビームを
QPDに入射するだけの単純な系
角度信号は0付近の傾きで決まる
実はこれは、コードのミスで、
伝達関数計算のときに鏡の角度
にオフセットをつけてしまって
いただけであった…。
青：伝達関数のDC値 赤：誤差信号の傾き

## Slide 16: 後方散乱問題
ST1
ST2
ここまでは、OMCの角度揺れが重力波信号
に直接混入することを考えた。
もうひとつ懸念されるのは、OMCが揺れて、
その散乱光が干渉計に再入射することにより
生じる雑音である。
そこまでひどくなければOutput Faraday
で後方散乱は40dBほど削減可能であるが、
もしひどければ、OMCを吊った上でOFIで
削減しなければならなくなる。
これもFINESSEで簡単に計算可能である。
⇒ OMC前に反射率1ppm程度の鏡を入れて
その振動からの伝達関数を計算すればよい

## Slide 17: Output Faraday問題
OFIはIFIと違ってハイパワー光が入射する
わけではないので、吊りやすい、コンパクト
な構造にできる
…と思っていたが、それは間違いだった。
左図のようにSRMとOMMT1の間にOFIを
入れた場合、ビーム径が4mmであり、
Faraday結晶は結局24mmほどのものが
必要で、磁石リングも大きなものが要る
場所の再検討が必要かもしれない…。
吊るの大変そう…。
なくてもいいのでは…。
OMM
OMC
OFI
OMMT2
STMs
OMMT1
OMC
SRM
SRM

## Slide 18: 後方散乱の計算
ST1
ST2
散乱光が1ppmならば吊らなくてもぎりぎりOKか。
輻射圧を入れて計算する必要あり。

## Slide 19: まとめ＆その他
OMCの揺れから透過光経由で重力波チャン
ネルへ混入する伝達関数を計算し、角度揺れ
の要求値を求めた
角度揺れの要求値は制御の精度によるので、
制御雑音のシミュレーションが必要である
OMCの後方散乱から重力波チャンネルへの
伝達関数を計算し
FINESSE2.1ではMap読み込みのIntegration type3が使えなく
なっていたため、Mirror Mapを読み込み直す必要があるようだ…