## Slide 1
ON-SITE WORK REPORT
Fujikawa
19.08.27 Fujikawa meeting

## Slide 2
Overview
-ロックロスの調査（地震による）
-fujimopy
-ノイズの探査
-苔山さんの基礎レクチャー
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
8/19 (月) ～ 8/31 (土)
期間
主な作業内容

## Slide 3
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
Lock loss and Earthquake
ロックロスを引き起こした（と思われる）地震
5/25 千葉県 M5.1 震度5弱 飛騨市震度0
6/18 山形県 M6.7 震度6強 飛騨市震度0
7/28 三重県 M6.4 震度4 飛騨市震度0
8/4 福島県 M6.4 震度5弱 飛騨市震度0
共通点（仮説）
震度4以上, M5.0以上, 神岡から半径400 km内
仮説の検証
「震度4以上, M5.0以上, 全国, 2019年」の条件で検索

## Slide 4
noise
基礎レク
まとめ
Lock loss and Earthquake
検証
「震度4以上, M5.0以上, 全国, 2019年」
の条件で検索
ヒットした地震の時刻のロックロスを調査
:ロックロスしてない
:ロックロスしてた
仮説とほぼ一致する結果になった
ところが・・・
概要
lock loss
fujimopy

## Slide 5
8/29 Earthquake
IO ガーディアン
MCF の地震計
8/29 (木) の朝礼前に
地震によるものと思われる
ロックロスがあった
震央：青森
震度：3
規模：M6.1
深さ：21 km
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
どのような地震がロックロスを
引き起こすのか、さらなる調査が必要
地震計の波形も加味

## Slide 6
Spectrogram (SEIS)
ストライド :2秒
FFTlength:1
ストライド :1000秒
FFTlength:500
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
低周波まで出た

## Slide 7
Spectrogram
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
IMC-MCL_SERVO
IMC-SERVO_SLOW (FAST)
IMC-SERVO_SLOW
PMC_MIXER
TTFSS_MIXER
FFTlength = 1

## Slide 8
Spectrogram
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
IMC-MCL_SERVO
IMC-SERVO_SLOW (FAST)
IMC-SERVO_SLOW
PMC_MIXER
TTFSS_MIXER
FFTlength = 300

## Slide 9
Spectrogram
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
ピーク2回
CARM_SERVO_FAST
CARM_SERVO_SLOW
TMSX_IR_PD
LSC-REFL_PDA1_RF17
TMSY_IR_PDA1
LSC-REFL_PDA1_RF45

## Slide 10
Spectrogram
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
CARM_SERVO_FAST
CARM_SERVO_SLOW
TMSX_IR_PD
LSC-REFL_PDA1_RF17
TMSY_IR_PDA1
LSC-REFL_PDA1_RF45
4 Hz付近が強い

## Slide 11
About fujimopy
-Fujikawa と Mori さんで作成
-バージョン1.7, 2.1
-スペクトルのピークを
検出して表示してくれる
-様々な指定をしてピークを検出できる
ピークのデータが
ファイル出力される
バージョン1-7
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ

## Slide 12
fujimopy for frame data
frame チャンネルを取得してピーク検出
-c チャンネル名
-s GPS start time
-e GPS end time
を指定する
バージョン2-1
パラメータ情報や
検出されたピーク
が出力
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ

## Slide 13
noise
基礎レク
まとめ
Vibration measurement
312.5 Hzでノイズが見られた
↓
真空ポンプをOFF
↓
312.5 Hzが減少した
↓
真空ポンプの回転が原因だと判明
ポンプ
概要
lock loss
fujimopy
IMC手前のダクトに付けた加速度計
加速度計

## Slide 14
Basic lecture by Kokeyama-san
-マイケルソン干渉計の電場の計算
-ダークフリンジに制御する理由
-ショットノイズ
-ファブリペロー共振器の電場
-フィネス
-フィードバック制御
共振器の透過光
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ

## Slide 15
Summary and future plan
-地震とロックロスの関係を調べた
-仮説を立てたが、まだ十分ではない
-どのような地震だとロックロスするのか調べる
-地震に限らずロックロスの調査
-PEMインジェクションをする
-次回の神岡出張は9/24 (火) ～
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ
まとめ
今後の予定

## Slide 16
Appendix
概要
lock loss
fujimopy
noise
基礎レク
まとめ