## Slide 1
K.Somiya
熱雑音の計算
東工大
宗宮健太郎

## Slide 2: 熱雑音
物体と熱浴の間にエネルギーのやり取り
があれば、物体は熱運動している
(ランダムなブラウン運動)
重力波検出器の場合に問題となるのは、
(1) 鏡表面の変形
(2) 温度揺らぎによる屈折率変化
(3) サスペンションの熱揺らぎ
熱浴
(=heat bath)

## Slide 3: 搖動散逸定理?
熱浴
(=heat bath)
熱浴から来るエネルギー
熱雑音の運動エネルギー
半周期分の外力の仕事
1周期分の散逸
熱雑音の
パワースペクトル
4倍ずれてるけど
Fluctuation-dissipation Theorem (FdT)

## Slide 4: 散逸とは
力を加えたときの仕事(=エネルギー損失)
ここで、
, だと、
(, )
力と速度の間の位相差がエネルギー損失を生む
ロスアングル
(機械損失)
散逸×時間
この位相差をもたらす要因はいろいろある

## Slide 5: いろいろなロス
粘性抵抗 (viscous damping)
⇒ 接着剤などを用いて摩擦が生じると発生する
⇒ 周波数に比例して大きくなるので厄介
弾性体のロス＝ヤング率の虚部 (structure damping)
⇒ 物体ごとに異なる
⇒ Q値測定で見積もることができる
温度差がもたらすロス (thermoelastic damping)
⇒ 熱伝導率、熱膨張率、比熱の3つで決まる
⇒ これらを測定することで見積もることができる
※屈折率の温度依存性dn/dT経由のロスもある

## Slide 6: FとXの位相差
外部から力(F)を加えると、弾性体が変形(Xが変化)
変形するモードの周期が経過すると、おおよそ元の形
に戻るが、弾性体のロスの分だけ変形が小さくなる

## Slide 7: SとTの位相差
外部からエントロピー(S)を加えて温度差を作ると
熱流が発生する(Tが変化)
有限の熱拡散が存在する限り、エネルギーは失われる
<<熱力学のおさらい>>
Q=U+W; Q=TS, W=pV(=~Fx)

## Slide 8: Levin's method
搖動散逸定理より、
FやSを加えて生じるエネルギーと、その散逸の比は、
熱浴から与えられるエネルギーと、揺らぎの比に等しい
我々が求めるのは、その揺らぎのうち、ガウスビーム
がプローブする成分であるから、
プローブのプロファイルに合わせたFやSを与えてから
散逸を求めれば、熱雑音が計算できる
Levinが1998年にこのメソッドを発表するまでは、鏡の各機械
モードの揺らぎを計算してから、ガウスビームと結合させていた

## Slide 9: 具体的な計算方法1
フックの法則＋ニュートンの法則 → 弾性方程式
ガウスビームのプロファイルに合わせた力F0を加える
: 基材の弾性エネルギー
: 基材熱雑音のパワースペクトル

## Slide 10: 具体的な計算方法2
熱膨張が熱源となる:
フックの法則＋ニュートンの法則 → 弾性方程式
ガウスビームのプロファイルに合わせた力F0を加える
⇒ 局所的な熱膨張が生じる:
熱拡散方程式
: 基材熱弾性雑音のパワースペクトル

## Slide 11: 鏡の熱雑音 (常温)
BR=Brown運動による変形
TE=温度揺らぎによるコーティングの変形
TR=温度揺らぎによるコーティングの屈折率変化
TO=TE+TR ※温度揺らぎによる基材変形は無視できるほど小さい

## Slide 12: 鏡の熱雑音 (低温：KAGRA)
Brown運動によるコーティングの変形
温度揺らぎによる基材変形
入射パワーを上げると鏡の温度が上がる (20K→23K)

## Slide 13: 振り子の熱雑音
近似解= ファイバー損失 : 振り子の復元力
厳密解= ファイバー損失 : (振り子の復元力+弾性的力)

## Slide 14: KAGRAの予想感度
鏡の変形による熱雑音はaLIGOより小さい
サスペンション熱雑音はaLIGOより大きい
温度揺らぎによる屈折率変化は無視できるほど小さい
このスペクトルは2012年のもの。
低温サスペンションは現在開発中。

## Slide 15: 低温サスペンションのデザイン
インジウム
⇒取り外し可能、弱い
ハイドロカタリシス
ボンディング(HCB)
⇒取り外し不可、強い
サファイアの板バネ
⇒縦振動熱雑音の軽減
[Yamamoto, KAGRA f2f 2015/2]
Figure provided by D.Chen
インジウムやHCBによるロスが加わってくる

## Slide 16: もっと詳細な予想感度
インジウムやハイドロカタリシス接着(HCB)の寄与
縦振動の熱雑音はまだ含まれていない